本公司郑重承诺：凡是采购我公司传

感器的用户，我公司提供免费一对一的技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

产品简介

MC-FS风速传感器（变送器）采用传统三风杯风速传感器结构，风杯选用碳纤维材料，强度高，启动好；杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号，可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。

技术参数

测量范围：□ 0～45m/s

□ 0～70m/s

准 确 度：±(0.3+0.03V)m/s （V:风速）

分 辨 率：0.1m/s

启动风速：≤0.5m/s

供电方式：□ DC 5V

□ DC 12V

□ DC 24V

□ 其他

输出形式：□ 脉冲：脉冲信号

□ 电流：4～20mA

□ 电压：0～5V

□ 电压：0～2.5V

□ RS485

□ 其他

仪器线长：□ 标配：2.5米

- 其他

负载能力：电流型输出阻抗≤600Ω

电压型输出阻抗≥1KΩ

工作环境：温度-40℃～50℃

湿度≤100%RH

防护等级：IP45

线缆等级：额定电压：300V 温度等级：80℃

产品重量：130 g

产品功耗：50 mW

计算公式

- 电压信号 ：  1-5 V  对应 0-359 度 和 0 -45 m /s。

- 电流信号： 4-20mA对应 0-359度和 0-45m /s  。

MODBUS-RTU通讯协议

机械式风速风向RS485报文

修改地址

广播指令写地址指令：FF 10 80 00 00 （新地址）（校验位低）（校验位高）

查询传感器（地址为01）的风速数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 84 | 0A |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器0数据高 | 寄存器0数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 1F | F9 | 8C |
|  |  |  | 风速 单位：m/s |  |  |

以上数据表示：风速00X1F=31=31/10=3.1m/s（读出值除以十计算）

查询传感器（地址为01）的风向数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 84 | 0A |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器0数据高 | 寄存器0数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 01 | 3C | B9 | C5 |
|  |  |  | 风速 单位：°（度） |  |  |

以上数据表示：风向01X3C=316°（读出值为实际值）

故障排除

- 风杆旋转不灵，迟滞大。因长期使用导致轴承

内有异物或润滑油用完。请将仪表油从传感器

的上轴承处注入或将传感器寄回公司注油；

- 模拟输出时，显示仪表示值为0或不在量程以

内。可能因接线问题导致采集仪无法正确获取

信息。请检查接线是否正确、牢固；

- 若不是上述原因，请与厂家联系。

附表：风力(风速)等级表

| 等级 | 名称 | 陆地地面物体特征 | 风速(米/秒) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无风 | 静，烟直上 | 0～0.2 |
| 1 | 软风 | 烟能表示风向，树叶略有摇动 | 0.3～1.5 |
| 2 | 轻风 | 人面感觉有风，树叶微动 | 1.6～3.3 |
| 3 | 微风 | 树叶及小枝摇动不息，旗子展开，高的草摇动不息 | 3.4～5.4 |
| 4 | 和风 | 能吹起地面灰尘和纸张,树枝动摇，高的草呈波浪起伏 | 5.5～7.9 |
| 5 | 清劲风 | 有叶的小树摇摆，内陆的水面有小波，高的草波浪起伏明显 | 8.0～10.7 |
| 6 | 强风 | 大树枝摇动，电线呼呼有声，撑伞困难，高的草不时倾伏于地 | 10.8～13.8 |
| 7 | 疾风 | 全树摇动，大树枝弯下来，迎风步行感觉不便 | 13.9～17.l |
| 8 | 大风 | 可折毁小树枝，人迎风前行感觉阻力很大 | 17.2～20.7 |
| 9 | 烈风 | 草房遭受破坏，屋瓦被掀起，大树枝可折断。 | 20.8～24.4 |
| 10 | 狂风 | 树木可被吹倒，一般建筑物遭破坏 | 24.5～28.4 |
| 11 | 暴风 | 大树可被吹倒，一般建筑物遭严重破坏 | 28.5～32.6 |
| 12 | 飓风 | 陆上绝少，其催毁力极大 | >32.6 |

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

### 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com