MC-NPK型

土壤养分铵态氮、硝态氮、速效磷、有效钾传感器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免

费一对一的技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

| 1 | 概述 |
| --- | --- |

MC-NPK型土壤养分铵态氮、硝态氮、速效磷、有效钾传感器，体积小、功耗低、性能稳定、耐腐蚀、长寿命，特别适合于长期埋设在土壤或者其他介质中，用于长期监测土壤养分数据变化，适合用于指导种植户合理掌握施肥节奏和数量。

| 2 | 特点 |
| --- | --- |

1、本传感器体积小巧化设计，测量精度高，响应速度快，互换性好

2、密封性好，可直接埋入土壤中使用，且不受腐蚀。探针采用优质316L不锈钢，耐酸碱腐蚀。

3、实时监测土壤养分数据。

4、土质影响较小，应用地区广泛

5、测量精度高，性能可靠，确保正常工作，响应速度快，数据传输效率高

| 3 | 适用范围 |
| --- | --- |

适用于精准农业、节水灌溉、环境监测、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等需要测量土壤养分的领域。

| 4 | 技术参数 |
| --- | --- |

输出信号：0.4~2V，4～20mA，MODBUS485等

工作环境：温度0～60℃；相对湿度≧25%

电源功耗：≤40W

外形尺寸：150×45×15mm（长×宽×厚）

| 5 | 产品资料 |
| --- | --- |

土壤铵态氮（NH4）

采用物理传感器非化学法

测量单位：ppm

测量范围：0～1000 ppm

准 确 度： ±2%

分 辨 率：1ppm

稳 定 性：≤2ppm/24h

供电方式：DC 5~24V

输出信号：0.4~2V，4～20mA，MODBUS485等

工作环境：温度0～60℃；相对湿度≧25%

电源功耗：≤0.3W

外形尺寸：150×45×15mm（长×宽×厚）

土壤硝态氮(NO3)

采用物理传感器非化学法

测量单位：ppm

测量范围：0～1000 ppm

准 确 度： ±2%

分 辨 率：1ppm

稳 定 性：≤2ppm/24h

供电方式：DC 5~24V

输出信号：0.4~2V，4～20mA，MODBUS485等

工作环境：温度0～60℃；相对湿度≧25%

电源功耗：≤0.3W

外形尺寸：150×45×15mm（长×宽×厚）

土壤有效磷

采用物理传感器非化学法

测量单位：ppm

测量范围：0～1000 ppm

准 确 度： ±2%

分 辨 率：1ppm

稳 定 性：≤2ppm/24h

供电方式：DC 5~24V

输出信号：0.4~2V，4～20mA，MODBUS485等

工作环境：温度0～60℃；相对湿度≧25%

电源功耗：≤0.3W

外形尺寸：150×45×15mm（长×宽×厚）

土壤速效钾

采用物理传感器非化学法

测量单位：ppm

测量范围：0～1000 ppm

准 确 度： ±2%

分 辨 率：1ppm

稳 定 性：≤2ppm/24h

供电方式：DC 5~24V

输出信号：0.4~2V，4～20mA，MODBUS485等

工作环境：温度0～60℃；相对湿度≧25%

电源功耗：≤0.3W

外形尺寸：150×45×15mm（长×宽×厚）

| 6 | 数据转换方法 |
| --- | --- |

土壤养分RS485报文

修改地址

10功能码写地址指令：00 10 80 00 00 01 02 00（新地址）（校验位低）（校验位高）

查询传感器（地址为01）的铵态氮数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 73 | 00 | 01 | 75 | D1 |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器73数据高 | 寄存器73数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | E2 | 38 | 0D |
|  |  |  | 氮 单位：ppm |  |  |

以上数据表示：氮00XE2=226=226/10=22.6ppm（读出值除以十计算）

查询传感器（地址为01）的硝态氮数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 74 | 00 | 01 | C4 | 10 |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器74数据高 | 寄存器74数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 03 | 4A | 39 | 43 |
|  |  |  | 氮 单位：ppm |  |  |

以上数据表示：氮03X4A=842=842/10=84.2ppm（读出值除以十计算）

查询传感器（地址为01）的磷数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 71 | 00 | 01 | D4 | 11 |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器71数据高 | 寄存器71数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | D2 | 38 | 19 |
|  |  |  | 磷 单位：ppm |  |  |

以上数据表示：磷00XD2=210=210/10=21.0ppm（读出值除以十计算）

查询传感器（地址为01）的钾数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 72 | 00 | 01 | 24 | 11 |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器72数据高 | 寄存器72数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | F1 | 79 | C0 |
|  |  |  | 钾 单位：ppm |  |  |

以上数据表示：钾00XF1=241=241/10=24.1ppm（读出值除以十计算）

3）

| 8 | 使用上的注意事项 |
| --- | --- |

警    告

不按线序接线，可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏

输入电源超过该设备的最大接入电源时，将造成该设备的损坏

注    意

使用前请先完整阅读本说明书

不要试图将探针插入石子或硬的土块中，以免损坏探针

将传感器移出土壤时，不能直接拽拉电缆

传感器探头插入土壤/基质时要充分，以减少操作误差，提高测量精度

| 9 | 产品保修 |
| --- | --- |

本产品保修期为一年。从发货之日算起，十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

### 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com