MC-SS型

水深、液位传感器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免

费一对一的技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

| 1 | 概述 |
| --- | --- |

水深、液位传感器采用高性能的扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件，经过高可靠性的放大处理电路及精密温度补偿，将被测介质的表压或绝压转换为标准的电压或电流信号。本产品体积小巧，使用安装方便，直接投入水中即可测量出变送器末端到液面的液位高度。

| 2 | 特点 |
| --- | --- |

1、采用先进电路处理技术，性能稳定、高灵敏度；

2、多种量程，最大可测200m(水柱压力)；

3、采用316L不锈钢隔离膜片，适用于多种测量介质；

4、配置灵活，根据需要可选择不同配置；

5、一体式、分体式可选；

6、反极性和过电压保护；

7、抗冲击、防雷击设计；

8、激光调阻温度补偿，零点、量程可现场调节；

9、范围宽抗腐蚀，适于多种介质；

10、过载及抗干扰能力强，性能稳定。

| 3 | 适用范围 |
| --- | --- |

工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理、石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。

| 4 | 产品资料 |
| --- | --- |

测量形式及范围：0～5000mm   H2O   可定制

允许过载：2倍满量程压力

工作温度：-20～80℃

温度补偿：-10～70℃

存储温度：-40～80℃

准确度：0.2%FS(典型) 0.5%FS(最大)

稳定性误差：0.2%FS(典型)，0.5%FS(最大)

温漂系数：0.03%FS（典型，量程小于5m H2O）

输出信号：RS485

供电电源：12-24VDC，电缆越长需要供电电压越高

外壳材料：304工业级不锈钢

O型圈：氟橡胶

膜片：316L不锈钢

防护等级	IP68

三、其他参数

液位传感器各项具体参数

| 输出信号 | 工作电流 | 供电电压 | 最长电缆 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15V供电 | 24V供电 |  |  |
| 电压信号 | 0～2.5V DC | 23mA | 20mA | 15～30V DC | >200米 |
|  | 0～5V DC | 23mA | 20mA |  |  |
|  | 0～10V DC | 23mA | 20mA |  |  |
| 电流信号 | 4～20mA | 25～30mA | 23～30mA |  |  |
| 数字信号 | RS485 | 23mA | 20mA |  | >600米 |

四、电流信号的阻抗要求

| 供电电压 | 15V | 20V | 24V |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大阻抗 | 300Ω | 500Ω | >500Ω |

模拟信号计算公式如下：

4-20mA对应0-5m量程计算如下：

Y表示液位的数值；单位：mm(毫米)

X表示传感器输出电流值；单位：mA(毫安)

Y=312.5X-1250

| 5 | 使用方法 |
| --- | --- |

液位传感器可连接各种载有差分输入的数据采集器，数据采集卡，远程数据采集模块等设备。

接线说明：

具体接线方式如下图所示

注意：接线时一定要小心，如果电源电压过高或极性接反，将造成传感器的永久性损坏

| 6 | 数据转换方法 |
| --- | --- |

水深RS485报文

修改地址

10功能码写地址指令：00 10 80 00 00 01 02 00（新地址）（校验位低）（校验位高）

查询传感器（地址为01）的水深数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 66 | 00 | 01 | 64 | 15 |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器66数据高 | 寄存器66数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 98 | B9 | EE |
|  |  |  | 水深 单位：mm |  |  |

以上数据表示：

水深00X98=152mm（读出值为实际值）

| 7 | 产品保修 |
| --- | --- |

本产品保修期为一年。从发货之日算起，十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

### 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com