MC-TRT型土壤热通量传感器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免

费一对一的技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

### 产品概述

土壤土壤热通量传感器又称作热流板、土壤热通量板、热流计等名称，是用来测量热通量的仪器，可以用于土壤内部测量。它通过一个热电堆，以电压形式输出，电压正比于热通量，它容易操作，特别适用于测量土壤和建筑墙体、玻璃墙体的热导率。 利用埋在土中2cm处的热通量板所测量得到的土壤热通量值。一年当中，它是随着季节的变化而变化，夏季土壤热通量为正值，既有热量进入土壤层中，而且量值较大；冬季则土壤热通量为负值，土壤中的热量向大气释放，但量值较小。

### 适用范围

本品可广泛用环境、农业、林业、种植、建筑、等领域。

### 技术参数

供电电压：  □12-24V      □5V

输出信号：  □电流型 4～20mA  □0-2V  □RS485     □

◆测量范围：-200至200 w/m2

◆内阻小于300Ω

◆测量精度：小于5%

◆热流计算公式

热流量（w/m2）=系数（w*m-2/mv）*输出（mv）

- 线色定义

电流信号输出:

| 线色 | 定义 |
| --- | --- |
| 红色 | 电源 |
| 黑色 | 地线 |
| 黄色 | 信号 |

RS485信号输出:

| 线色 | 定义 |
| --- | --- |
| 红色 | 电源 |
| 黑色 | 地线 |
| 黄色 | 485a |
| 蓝色 | 485b |

### 四、功能特点

- 体积小巧，测量快速准确

- 低功耗设计，采用合理的功耗控制模式

- 性能稳定

### 五、测量方法

（一）土壤中测量方法

应该使板面与热流量方向相垂直，水平放置于土壤层中。传感器的埋设深度，通常是距自然下垫面3-10厘米深处，应尽量避免直接设置在土层表面，因为自然下垫面并非几何平面，表面的微小起伏将使传感器读数失去代表性，同时传感器的上表面直接与空气接触也可能产生辐射误差。通常在观测场地选择一块具有代表性的地段，用铲刀垂直向下挖一剖面，

从土壤表面向下沿剖面量出所需要的深度，然后沿水平方向掏空，其大小正好可以放置热流板，并使传感器的上下两侧面能与土壤保持良好的接触，将导线沿剖面引出再将土壤回填。但要注意，热流板的埋设深度应该是其中心线与土壤表面的距离。

（二）墙面上测量方法

首先将热流传感器表面均匀涂上凡士林，将涂有凡士林的热流传感器贴在墙体表面，使墙体和热流传感器能够进行紧密接触，停留几分钟后，待热流传感器适应环境温度后可开始测量。

### 六、常见故障现象及解决方法

- 传感器输出信号异常

  - 查看供电电压是否稳定

  - 查看供电范围是否正常

  - 检查线路是否虚接

- 传感器无信号输出

  - 查看电源正负极和地线是否连接正确

  - 检查电源电压是否符合要求

### 七、维护和保养

本仪器属精密的电子产品，正确的的维护和保养有助于保护仪器性能、延长仪器的使用寿命，请注意以下几点：

- 请依据使用说明书的要求正确使用说明书，接钱有误有可能导致仪器损坏。

- 不要用挥发性液体擦拭仪器，否则可能导致仪器变色变形；软布擦拭，避免仪器外部保护膜划伤，延长仪器使用寿命。

- 仪器应轻拿轻放，不得摔落或重压，否则将导致仪器变形、内部电路板损坏。

- 不要在仪器带电的情况下触摸感应部位，以影响量结果或导致仪器内部电路的损坏。

- 请勿私自拆卸和改装本仪器，以免对仪器造成损坏。

- 仪器使用时应用螺丝牢固固定，否则有可能损坏仪器。

- 定期检查仪器电源电压，确保仪器正常运行。

八、RS485通讯协议

采用了MODBUS-RTU协议的命令子集，使用读寄存器命令（03）（06）。

1、数据传输方式：

8位数据位，1位停止位，无校验位。

2、数据传输速率：

缺省波特率为9600bps，不可修改，用户希望使用其他波特率时，请在定货时声明。支持波特率：9600bps，4800bps，2400bps。

3、数据报文格式

⑴功能码0x03---查询从设备寄存器内容

| 主设备报文 | 从设备正确报文 |
| --- | --- |
| 从设备地址 (0x01-0x7F 1字节) | 从设备地址 (0x01-0x7F 1字节) |
| 功能码 (0x03 1字节) | 功能码 (0x03 1字节) |
| 起始寄存器地址 (2字节) | 数据区字节数 (2*寄存器个数1字节) |
| 寄存器个数 (2字节) | 数据区 (寄存器内容2*寄存器个数1字节) |
| CRC校验码 (2字节) | CRC校验码 (2字节) |

⑵功能码0x06---对从设备寄存器置数

| 主设备报文 | 从设备正确报文 |
| --- | --- |
| 从设备地址 (0x01-0x7F 1字节) | 从设备地址 (0x01-0x7F 1字节) |
| 功能码 (0x06 1字节) | 功能码 (0x06 1字节) |
| 起始寄存器地址 (2字节) | 数据区字节数 (2*寄存器个数1字节) |
| 写入寄存器的数据 (2* 寄存器个数1字节) | 数据区 (寄存器 内容 2* 寄存器个数1字节) |
| CRC校验码 (2字节) | CRC校验码 (2字节) |

注：1、CRC检验码低位在前、高位在后,寄存器地址, 寄存器个数,数据均为高位在前、低位在后;   2、寄存器字长为16bit(两个字节);

4、寄存器说明与命令格式

（1）参量数据寄存器定义表

| 寄存器地址(Hex) | 寄存器内容 | 寄存器个数 | 寄存器状态 | 数据范围(Hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x002A | 热通量 | 1 | 只读 | -2000~2000（0XF830-0x07D0） |

| 寄存器地址(Hex) | 寄存器内容 | 寄存器个数 | 寄存器状态 | 数据范围(Hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2000 | 设备地址 | 1 | 读写 | 1~127（0x01~0x7F） |

（2）命令举例：

命令中所有寄存器地址字节、寄存器个数字节、数据字节高位在前，低位在后；

CRC校验码低位字节在前，高位字节在后；

读取传感器当前值：

(从设备地址02号，波特率为9600，N,8,1)

| 从设备地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 寄存器个数 | CRC-L | CRC-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 0x03 | 0x00 | 0x2A | 0x00 | 0x01 | 0xA5 | 0xF1 |

从设备回应：

| 从设备地址 | 功能码 | 数据区字节数 | 寄存器数据 | CRC-L | CRC-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 0x03 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0xFC | 0x44 |

修改设备地址后需重新上电。

接线说明：红线接正极，黑线接负极，黄线接A+，蓝线接B-

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

### 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com