MC-YDYL型

压电动能式雨量传感器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免

费一对一的技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

### 产品概述

### 持续降水和暴雨是形成泥石流等自然灾害的重要因素之一。有效低监测暴雨和持续降水，并开展预报预测工作，是预防泥石流灾害的重要工程措施之一。

### 雨量测量装置适用于气象台(站)、水文站、农林、国防等有关部门用来遥测液体降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。

### 目前国内常见的测量雨量传感器有三种：称重式、翻斗式和虹吸式。这三种传感器都存在体积大，不能测量雪、冻雨、冰雹，而且注水口容易被树叶、泥沙堵住而无法测量雨量等缺点。因此常规雨量测量装置需要人工定期的维护清理。

### 我公司的压电式雨量传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算，进而计算降雨量。压电式雨量传感器具有体积小巧，携带、安装方便，免维护等特点

### 系统结构及工作原理

### 雨量传感器的工作原理是利用压电振子的压电效应，将机械位移(振动)变成电信号，然后根据雨滴冲击的能量转变的电压波形，而且根据电压波形的变化，可以得到雨量的大小，从而实现对单个雨滴重量测算，进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用，到达地面时速度为恒定速度，根据P=mv，测量冲击即可求出雨滴重量，进而得到持续降雨量。

### 三、技术参数

  - 供电电压：DC 5-20V ，或者DC 24V

  - 精度：<±3%

  - 分辨率：0.1mm

  - 工作温度：-40℃~+80℃

  - 测试范围：0.0-3276.7mm（循环）

  - 最大测量雨强：12mm/min

四、通讯协议及指令说明

动能雨量RS485报文

修改地址

10功能码写地址指令：00 10 80 00 00 01 02 00（新地址）（校验位低）（校验位高）

查询传感器（地址为01）的雨量数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 6A | 00 | 01 | A4 | 16 |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器6A数据高 | 寄存器6A数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 65 | 78 | 6F |
|  |  |  | 雨量 单位：mm |  |  |

以上数据表示：雨量00X65=101=101/10=10.1mm（读出值除以十计算）

——————————————————————————————————————————————

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

### 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com