MC-YX型雨雪传感器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免

费一对一的技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

| 1 | 概述 |
| --- | --- |

雨雪传感器利用雨水的导电特性，采用先进检测电路，表面栅形电极感应外界雨雪情况，检测是否有雨雪，内部采用进口智能微处理器，反应灵敏、测量精度高。内置自动加热装置可排除雨雪附着的干扰，保障系统的正常运行。继电器为一组常开、一组常闭，方便安装使用。

| 2 | 特点 |
| --- | --- |

1、体积小，安装方便

2、结构设计合理，使用寿命长，密封性好

3、传输距离长，抗干扰能力强

| 3 | 适用范围 |
| --- | --- |

适用于实现对雨雪有无的测量，可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域的雨雪有无定性测量

| 4 | 外形规格 |
| --- | --- |

| 5 | 技术参数 |
| --- | --- |

供电电压：12～24V DC

输出信号：继电器，常开（标配），另可选配常闭   RS485

工作电流：10mA@12V（非加热）    1A@12V（加热）

加热方式：自动

负载能力：AC  220V  1A        DC  24V  2A

电缆长度：2米四线制（标配）

| 6 | 接线方式 |
| --- | --- |

棕线：12～24V DC

黑线：负极

蓝线、灰线：继电器开关

具体接线方式如下图所示

RS485的接线方式：红色：电源正极         黑色：电源负极

绿色：信号A           黄色：信号B

注意：接线时一定要小心，如果电源电压过高或极性接反，将造成传感器的永久性损坏

RS485协议报文

- 修改地址，例如：将地址为01的传感器改地址为02，主机→从机

| 原地址 | 功能码 | 预留1 | 预留2 | 预留3 | 新地址 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 02 | 08 | 0B |

若传感器接收正确，原样返回

- 如果忘记传感器的地址，可以使用广播地址FE来更改，主机→从机

| 广播地址 | 功能码 | 预留1 | 预留2 | 预留3 | 新地址 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 06 | 00 | 00 | 00 | 01 | 5C | 05 |

若传感器接收正确，则原样返回

注：使用广播地址FE时主机在同一时间只能接一个从机。

三、查询数据

查询传感器（地址为01）的数据，主机→从机

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度低 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 84 | 0A |

若传感器接收正确，返回以下数据，从机→主机

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器0数据高 | 寄存器0数据低 | CRC16低 | CRC16高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 01 | 79 | 84 |
|  |  |  | 降雨雪状态：01表示有，00表示无 |  |  |

数据表示方法：数据寄存器数据低显示：01表示有雨或者雪，00表示无雨雪。

| 7 | 安装方式 |
| --- | --- |

安装时，应保持传感器感应面与水平面成15度夹角，以防雨、雪的堆积对传感器测量造成影响。

| 8 | 维护和保养 |
| --- | --- |

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。

避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

| 9 | 产品保修 |
| --- | --- |

本产品保修期为一年。从发货之日算起，十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。

——————————————————————————————————————————————

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

### 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com